## Slide 1: Praxisprojekt: Positionierung mittels LoRaWAN

## Slide 2: Agenda
Projektorganisation
  Forschungsprojekt
  Vorstellung des Kooperationspartners
Einführung Technologien
  LoRaWAN
  Positionsbestimmung durch Trilateration
  Helium Netzwerk
  Helium API
Projektziele
Projektmeilensteine
Projekt-Vorgaben und Coaching

## Slide 3: Projektorganisation

## Slide 4: Forschungsprojekt
Kooperation zwischen FH Kufstein und Emergo Technologies GmbH
Gefördert durch einen Innovationscheck der FFG
Projektleiter + Koordinator: Fabio Knoll, MSc
  Kontakt: fabio.knoll@fh-kufstein.ac.at
Projektziel:
Positionierung von Objekten mittels LoRaWAN durch den Einsatz von Machine Learning in Kombination mit Trilaterationsalgorithmen.
Untergeordnete Praxisprojekte:
  Positionierung mittels LoRaWAN (DSIA 21)
    Projektcoach: Prof. (FH) Dr. techn. Lukas Huber, MSc
  Evaluierung der Positionierung mittels LoraWan (SPS 21)
    Projektcoach: Prof. (FH) Dipl.-Ing. Thomas Schmiedinger, PhD

## Slide 5: Emergo Technologies GmbH
Deep-Tech Startup
Entwicklung von innovativen Produkten und Geschäftsmodellen
Knowhow im Bereich Software, Mechanik und Elektronik
Umgesetztes Projekt: Digital Bike Twin
  Intelligenter E-Bike Tracker der vor Diebstahl schützen soll
Ansprechpartner
Simon Pfeifhofer (Geschäftsführer)
Dr. Markus Haider (Geschäftsführer)

## Slide 6: Einführung Technologien

## Slide 7: LoRaWAN
Long Range Wide Area Network (LoRaWAN)
Gehört zur Familie der Low Power Wide Area Networks (LPWAN)
Spezifikation für drahtlose batteriebetriebene Systeme in einem regionalen, nationalen oder globalen Netzwerk
LoRaWAN zielt auf wichtigste Anforderungen des Internet of Things (IoT)
  Sichere bidirektionale Kommunikation
  Mobilität von Dienstleistungen
Source: https://www.lora-wan.de/
Notes: LoRaWAN beschreibt ein Netzwerkprotokoll das auf LoRA basiert – wobei LoRa eine Funktechnologie ist, die extrem stromsparende und weitreichende Datenübertragung möglich macht.

## Slide 8: LoRaWAN
Source: https://www.allion.com/iot-lpwan/
Notes: LAN: Local Area Network
PAN: Personal Area Network
WAN: Wide Area Network
LPWAN: Low Power Wide Area Network
NFC: Near Field Communication
RFID: Radia Frequency Identification
WIFI: Wireless Fidelity
LoRa: Low Range
LTE: Long Term Evolution
3GPP: 3rd Generation Partnership Project

## Slide 9: LoRaWAN
Gateways
  Stellen Verbindung von Endgeräte und Netzwerkserver her.
  Nutzen Standard-IP-Verbindung mit Server
Endgeräte
  Können mit einem oder mehreren Gateways kommunizieren
  Energieverbrauch: zwischen 10mA und 100nA (Ruhemodus)
  Batterielebensdauer: 2 bis 15 Jahre
  Beispiele:
    Sensoren (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2, …)
    Aktoren (Schalter, Motor, Ventil,…)
Sources: https://de.wikipedia.org/wiki/Long_Range_Wide_Area_Network
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/2203171.html
Notes: Unterschied Lora / Lorawan:
LoRaWAN definiert das Standard Kommunikationsprotokoll und die Systemarchitektur für das Netzwerk,
während LoRa die physikalische Schicht beschreibt, welche die „long range“ Kommunikationsverbindung ermöglicht.
LoRa bezieht sich auf eine drahtlose Modulation, die eine Kommunikation mit sehr geringem Stromverbrauch ermöglicht.
LoRaWAN bezieht sich dabei auf ein Netzwerkprotokoll mit LoRa-Chips für die Kommunikation. Es basiert auf der Basisstation, die 8 Frequenzen mit mehreren Spreizfaktoren mit fast 42 Kanälen überwachen kann.

## Slide 10: Positionsbestimmung durch Trilateration
(47.58395181, 12.17273805)
Position des Endgerätes unbekannt
Gateway-Koordinaten bekannt
Entfernung zu Gateways unbekannt
Signalcharakteristiken bekannt
  RSSI (Received Signal Strength Indicator
  SNR (Signal-to-Noise Ratio)
(47.58395265, 12.17273485)
(47.58395850,
12.17273356)
(???, ???)
?
?
?
-65dBm
-40dBm
-50dBm
Notes: RSSI / DBI / SNR
Einfache Trilatertion

## Slide 11: Positionsbestimmung durch Trilateration
RSSI (Received Signal Strenth Indicator)
Indikator für die Empfangsfeldstärke
Verhältniszahl -> muss abhängig von der jeweiligen Anwendung interpretiert werden
Negativer Wert in dBM (Dezibel Milliwatt)
Je höher der Wert, desto besser das Signal
Bei LoRaWAN kann man davon ausgehen, dass der RSSI ca. quadratisch mit der Distanz zum Sender abnimmt.
Ziel: Entwicklung eines ML-Modells für das RSSI-zu-Distanz-Mapping
Source: https://de.wikipedia.org/wiki/Received_Signal_Strength_Indication
Notes: RSSI / DBI / SNR
Einfache Trilateration

## Slide 12: Positionsbestimmung durch Trilateration
Source: https://www.oxts.com/de/trilateration
Notes: RSSI / DBI / SNR
Einfache Trilatertion

## Slide 13: Positionsbestimmung durch Trilateration
Source: https://www.oxts.com/de/trilateration
Notes: RSSI / DBI / SNR
Einfache Trilatertion

## Slide 14: Positionsbestimmung durch Trilateration
Source: https://www.oxts.com/de/trilateration
Notes: RSSI / DBI / SNR
Einfache Trilatertion

## Slide 15: Vorab-Experiment
Experiment-Setup:
  LoRaWAN Gateway Platzierung FH Kufstein Gebäude A
  Ablaufen einer festgelegten Route mit LoRaWAN Client
  Aufzeichnung der RSSI-Messungen an drei Positionen
Jupyter Notebook

## Slide 16: Helium Netzwerk (The People‘s Network)
Verteiltes Netzwerk von LoRaWAN Hotspots
Ziel: Ein Blockchain-basiertes globales Netzwerk für das „Internet of Things“ (IOT) zu erschaffen
Jeder kann sich einen Helium Hotspot kaufen und zuhause aufstellen um das Netzwerk zu erweitern.
Als Belohnung bekommt jeder Teilnehmer regelmäßig Zahlungen in Form der Kryptowährung HNT
Proof of Coverage (PoC) ist der Algorithmus, der kontinuierlich überprüft, ob Hotspots auch wirklich dort sind, wo sie behaupten zu sein. So kann eine zuverlässige Netzabdeckung sichergestellt werden.
Source: https://www.btc-echo.de/news/helium-network-hnt-iot-boom-profitieren-118025/

## Slide 17: Proof of Coverage
PoC erfolgt im Rahmen von „Challenges“:
Ein Hotspot (Challenger) fordert anderen Hotspot zur Challenge auf
Der gechallengte Hotspot (Challengee) sendet Paket aus (Beacon)
Hotspots in der Reichweite (Witnesses) empfangen Paket und melden Empfang an Netzwerk
Wenn Challenge vorbei, dann erstellt Challenger „Proof of Receipt“ in der Blockchain
Andere Hotspots (Validators) überprüfen die Challenge und akzeptieren sie.
Sources: https://twitter.com/helium/status/1370115348721233920
https://smartoffgrid.ch/proof-of-coverage-erklaert/

## Slide 18: Helium API - Datengenerierung
Helium stellt eine API zur Helium Blockchain öffentlich bereit:
Blockchain API
API Explorer (Web Interface)
Zusätzlich gibt es die Mappers Coverage Map, eine durch Crowd-Sourcing entstandene Karte der Signalabdeckung des Helium-Netzwerks. Auch dafür wird eine API bereitgestellt:
Mappers API
API Explorer (Web Interface)

## Slide 19: Projektziele
Entwicklung eines Python Paketes zur Anbindung der Helium API als Datenquelle
  Kommandozeileninterface
  REST-Schnittstelle
Erstellen eines einfachen Regressionsmodells zur Schätzung der Distanz zwischen Sender und Empfänger auf Basis der Empfangsfeldstärke (RSSI)
Erstellen von komplexeren ML-Modellen und Vergleich mit bestehenden Modellen
Integration der Modelle in Anwendung und Bereitstellung für Entwickler und Nicht-Entwickler
Entwicklung eines Referenzsystems zur Validierung der Modelle (SPS)

## Slide 20: Projektmeilensteine
November 2022: Fertigstellung Python Paketes zur Anbindung der Helium API als Datenquelle
Dezember 2022: Erster Datenaustausch und Realtest SPS Projektteam
Januar 2023: Zweite Datenübernahme und Evaluation der Modelle
Anfang Februar 2023: Projektabschluss: Präsentation, Bericht und Übergabe.

## Slide 21: Projekt-Vorgaben und Coaching
Projektbegleitung Coach (kein Lektor – mehr Scrum Master)
Studierende:r Projektleiter:in (N.N.)
2 SWS
Jour Fixe nach Bedarf, regelmäßig (bspw. Wöchentlich)
Individueller Beitrag
Bewertung nach Leistung, Output
Öffentlichkeitswirksames Projekt => News-Mitteilung, Online Präsenz, Open Source (GitHub)
Projektabnahme und reale Kosten
Ggf. Budget wird durch Coach

## Slide 22: Zeitnahe Umsetzung AP1
Rohversion von CLI / REST-API
  Input: Device id/address
  Output: Position von Hotspot mit der größten Signalstärke als Witness
Erste Version Trilateration
  Initiale Abschätzung durch größte Signalstärke (Evaluierung)
  Aus gesammelten Daten anschließend erstellen einer Lineare-/Polynom-/Exponential-Regression
  Tri-/Multilateration auf Basis der geschätzten Distanzen

## Slide 23: Fragen?